Κατανεμημένος Υπολογισμός

Παναγιώτα Φατούρου

2ο Σετ Ασκήσεων

Προθεσμία Παράδοσης: Τετάρτη, 17/11, πριν από ώρα 13:00 στη θυρίδα μου

# Άσκηση 1

Έστω ότι δύο διεργασίες εκτελούν τον κώδικα που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

#define Ν 5

shared int tally = 0;			/* διαμοιραζόμενη μεταβλητή */

| Διεργασία Α | Διεργασία Β |
| --- | --- |
| int tmpΑ; /* τοπική μεταβλητή */ for (i=0; i < Ν; i++) { tmpΑ = tally; tmpΑ = tmpΑ + 1; tally = tmpΑ; } | int tmpΒ; /* τοπική μεταβλητή */ for (i=0; i < Ν; i++) { tmpΒ = tally; tmpΒ = tmpΒ + 1; tally = tmpΒ; } |

α.   Περιγράψτε σενάριο εκτέλεσης των δύο διεργασιών στο οποίο η τελική τιμή της tally είναι 2.

β.   Ποια είναι η μεγαλύτερη και ποια η μικρότερη τιμή που μπορεί να έχει η tally;

γ.   Πως διαφοροποιείται η απάντησή σας στο ερώτημα β. αν το Ν έχει τιμή 50 αντί για 5;

δ.  Πως διαφοροποιείται η απάντησή σας στο ερώτημα β αν Ν = 5 και ο κώδικας του σχήματος εκτελείται από περισσότερες από δύο διεργασίες (π.χ., από m διεργασίες);

# Άσκηση 2

α.   Είναι η λύση που παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα σωστή λύση στο πρόβλημα του αμοιβαίου αποκλεισμού για δύο διεργασίες;

shared int turn;                             /* αρχικά 0 ή 1 */

shared boolean flag[2];               /* αρχικά FALSE */

| Διεργασία 0 | Διεργασία 1 |
| --- | --- |
| repeat begin flag[0] = TRUE; while (turn != 0) do begin while (flag[1] == TRUE) do noop; turn = 0; end <κρίσιμο τμήμα>; flag[0] = FALSE; <μη-κρίσιμο τμήμα>; end forever; | repeat begin flag[1] = TRUE; while (turn != 1) do begin while (flag[0] == TRUE) do noop; turn = 1; end <κρίσιμο τμήμα>; flag[1] = FALSE; <μη-κρίσιμο τμήμα>; end forever; |

β.   Αποδείξτε με φορμαλιστικό τρόπο πως η παρακάτω λύση είναι σωστή λύση στο πρόβλημα του αμοιβαίου αποκλεισμού:

shared int priority;          /* με αρχική τιμή 0 ή 1, δεν παίζει ρόλο */

shared boolean flag[2];            /* με αρχική τιμή TRUE ή FALSE, δεν παίζει ρόλο */

| Διεργασία 0 | Διεργασία 1 |
| --- | --- |
| repeat begin flag[0] = TRUE; while (flag[1] == TRUE) do begin if (priority == 1) then begin flag[0] = FALSE; while (priority == 1) do noop; flag[0] = TRUE; end else noop; end <κρίσιμο τμήμα>; priority = 1; flag[0] = FALSE; <μη-κρίσιμο τμήμα>; end forever; | repeat begin flag[1] = TRUE; while (flag[0] == TRUE) do begin if (priority == 0) then begin flag[1] = FALSE; while (priority == 0) do noop; flag[1] = TRUE; end else noop; end <κρίσιμο τμήμα>; priority = 0; flag[1] = FALSE; <μη-κρίσιμο τμήμα>; end forever; |

Ποιες συνθήκες δικαιοσύνης ικανοποιεί η παραπάνω λύση και γιατί;

# Άσκηση 3

Άσκηση 4.9, Atttiya & Welch.

# Άσκηση 4

Άσκηση 4.13, Attiya & Welch.