## Slide 1
Αρχεία και ευρετήρια κατακερματισμού

## Slide 2: Αρχεία Κατακερματισμού
Βασική ιδέα: η τοποθέτηση των εγγραφών στα blocks του αρχείου γίνεται εφαρμόζοντας μια συνάρτηση κατακερματισμού σε κάποιο από τα πεδία της

## Slide 3: Εσωτερικός Κατακερματισμός
Εσωτερικός Κατακερματισμός (τα δεδομένα είναι στη μνήμη, όπως στις δομές δεδομένων)
h: συνάρτηση κατακερματισμού
h(k) = i
Πεδίο αναζήτησης - Πεδίο κατακερματισμού
Σε ποιο κάδο - τιμή από 0 έως Μ-1
Πίνακας κατακερματισμού με Μ θέσεις - κάδους (buckets)

## Slide 4: Αρχεία Κατακερματισμού
h(k) = i
Τιμή του πεδίου κατακερματισμού
Διεύθυνση (αριθμός) block του αρχείου που είναι αποθηκευμένη
Στόχος
Η εγγραφή με τιμή στο πεδίο κατακερματισμού k αποθηκεύεται στο i-οστο block (κάδο) του αρχείου
Εξωτερικός Κατακερματισμός (εφαρμογή σε δεδομένα αποθηκευμένα σε αρχεία)

## Slide 5: Κατακερματισμός
h: συνάρτηση κατακερματισμού
Συνηθισμένη συνάρτηση κατακερματισμού:
h(k) = k mod M
(Στόχος) Ομοιόμορφη κατανομή των κλειδιών στους κάδους (blocks)

## Slide 6: Κατακερματισμός
Καλή συνάρτηση κατακερματισμού: κατανέμει τις εγγραφές ομοιόμορφα στο χώρο των διευθύνσεων (ελαχιστοποίηση συγκρούσεων και λίγες αχρησιμοποίητες θέσεις)
Σύγκρουση (collision): όταν μια νέα εγγραφή κατακερματίζεται σε μία ήδη γεμάτη θέση
Ευριστικοί:
-- αν r εγγραφές, πρέπει να επιλέξουμε το Μ ώστε το r/M να είναι μεταξύ του 0.7 και 0.9
-- όταν χρησιμοποιείται η mod τότε είναι καλύτερα το Μ να είναι πρώτος

## Slide 7: Κατακερματισμός
Επίλυση Συγκρούσεων
1. Ανοιχτή Διευθυνσιοδότηση (open addressing): χρησιμοποίησε την επόμενη κενή θέση
2. Αλυσιδωτή Σύνδεση (chaining): για κάθε θέση μια συνδεδεμένη λίστα με εγγραφές υπερχείλισης
3. Πολλαπλός Κατακερματισμός (multiple hashing): εφαρμογή μιας δεύτερης συνάρτησης κατακερματισμού

## Slide 8: Εξωτερικός Κατακερματισμός
h(k) = i
Τιμή του πεδίου κατακερματισμού
Σχετική διεύθυνση του κάδου (ποιος κάδος του αρχείου)
Κάδος: μια συστάδα από συνεχόμενα blocks του αρχείου
Ο κατακερματισμός είναι πολύ αποδοτικός για επιλογές (αναζητήσεις) ισότητας

## Slide 9: Εξωτερικός Κατακερματισμός
Ένας πίνακας που αποθηκεύεται στην επικεφαλίδα του αρχείου μετατρέπει τον αριθμό κάδου στην αντίστοιχη διεύθυνση block
0 διεύθυνση 1ου block του κάδου στο δίσκο
1 διεύθυνση 1ου block του κάδου στο δίσκο
2 διεύθυνση 1ου block του κάδου στο δίσκο
… ...
Μ-1 διεύθυνση 1ου block του κάδου στο δίσκο

## Slide 10: Εξωτερικός Κατακερματισμός
Συγκρούσεις - αλυσιδωτή σύνδεση - εγγραφές υπερχείλισης ανά κάδο
1. Ανάγνωση όλου του αρχείου (scan)
Έστω ότι διατηρούμε κάθε κάδο γεμάτο κατά 80% άρα ένα αρχείο με μέγεθος Β blocks χρειάζεται 1.25 Β blocks
1.25 * Β * (ΤD + R * ΤC)
2. Αναζήτηση
Συνθήκη ισότητας και μόνο ένα block ανά κάδο: ΤD + R * C
Αν συνθήκη περιοχής (διαστήματος): scan!

## Slide 11
Δυναμικός Κατακερματισμός

## Slide 12: Κατακερματισμός
Πρόβλημα στατικού κατακερματισμού:
Έστω Μ κάδους και r εγγραφές ανά κάδο - το πολύ Μ * r εγγραφές (αλλιώς μεγάλες αλυσίδες υπερχείλισης)
Δυναμικός κατακερματισμός
  Επεκτατός
  Γραμμικός

## Slide 13: Δυναμικός Εξωτερικός Κατακερματισμός
Δυαδική αναπαράσταση του αποτελέσματος της συνάρτησης κατακερματισμού, δηλαδή ως μια ακολουθία δυαδικών ψηφίων
Κατανομή εγγραφών με βάση την τιμή των τελευταίων (ή αρχικών) ψηφίων
Θα χρησιμοποιήσουμε τα τελευταία ψηφία

## Slide 14: Δυναμικός Κατακερματισμός (εισαγωγή)
Το αρχείο ξεκινά με ένα μόνο κάδο
Μόλις γεμίσει ένας κάδος διασπάται σε δύο κάδους με βάση την τιμή του τελευταίου δυαδικού ψηφίου των τιμών κατακερματισμού -- δηλαδή οι εγγραφές που το τελευταίο ψηφίο της τιμής κατακερματισμού τους είναι 1 τοποθετούνται σε ένα κάδο και οι άλλες (με 0) στον άλλο
Νέα υπερχείλιση ενός κάδου οδηγεί σε διάσπαση του με βάση το αμέσως επόμενο δυαδικό ψηφίο κοκ

## Slide 15: Παράδειγμα
Χρήση των τελευταίων bits της δυαδικής αναπαράστασης
1 000001
4 000100
5 000101
7 000111
10 001010
12 001100
15 001111
16 010000
19 010011
21 010101
32 100000
13 001101
20 010100
4 εγγραφές ανά κάδο
Αποτέλεσμα συνάρτησης κατακερματισμού

## Slide 16: Δυναμικός Κατακερματισμός
Έτσι δημιουργείται μια δυαδική δενδρική δομή που λέγεται κατάλογος (directory) ή ευρετήριο (index) με δύο ειδών κόμβους
εσωτερικούς: που καθοδηγούν την αναζήτηση
εξωτερικούς: που δείχνουν σε ένα κάδο

## Slide 17: Δυναμικός Κατακερματισμός (αναζήτηση)
Αλγόριθμος αναζήτησης
h := τιμή κατακερματισμού
t := ρίζα του δέντρου
i := d /* d πλήθος bit
while (t εσωτερικός κόμβος)
if (i-οστό bit του h είναι 0)
t := αριστερά του t
else t := δεξιά του t
i := i - 1

## Slide 18: Δυναμικός Κατακερματισμός
Που αποθηκεύεται ο κατάλογος
    στη μνήμη, εκτός αν είναι πολύ μεγάλος
    τότε στο δίσκο – οπότε απαιτούνται επιπρόσθετες προσπελάσεις
Δυναμική επέκταση αλλά μέγιστος αριθμός επιπέδων (το πλήθος των δυαδικών ψηφίων της συνάρτησης κατακερματισμού)
Ισοζύγιση
Συνένωση κάδων (δυναμική συρρίκνωση)

## Slide 19: Επεκτατός Κατακερματισμός (extendible hashing)
Ο κατάλογος είναι ένας πίνακας με 2d διευθύνσεις κάδων (d: ολικό βάθος του καταλόγου)
000
001
010
011
100
101
110
111
Κάδος για τις εγγραφές με τιμές κατακερματισμού που τελειώνουν σε 000
Τα τελευταία d ψηφία της τιμής κατακερματισμού χρησιμοποιούνται ως δείκτης στον πίνακα
Στις διαφάνειες, χρησιμοποιούμε τα τελευταία bits της δυαδικής αναπαράστασης

## Slide 20: Επεκτατός Κατακερματισμός
000
001
010
011
100
101
110
111
Κάδος για τις εγγραφές με τιμές κατακερματισμού που τελειώνουν από 00
Δε χρειάζεται ένας διαφορετικός κάδος για κάθε μία από τις 2d θέσεις - μπορεί η θέση του πίνακα να δείχνει στη διεύθυνση του ίδιου κάδου αν αυτές χωράνε σε ένα κάδο
Για κάθε κάδο, τοπικό βάθος d’ o αριθμός των δυαδικών ψηφίων στα οποία βασίζεται η χρήση του κάδου
Παράδειγμα: 2 εγγραφές ανά κάδο
εισαγωγή 2, 4, 3, 10, 7, 9
0010, 0100, 0011, 1010, 0111, 1001

## Slide 21: Παράδειγμα
Χρήση των τελευταίων bits της δυαδικής αναπαράστασης
1 000001
4 000100
5 000101
7 000111
10 001010
12 001100
15 001111
16 010000
19 010011
21 010101
32 100000
13 001101
4 εγγραφές ανά κάδο
Αποτέλεσμα συνάρτησης κατακερματισμού

## Slide 22: Επεκτατός Κατακερματισμός
Η τιμή του d μπορεί να αυξάνεται (μέχρι 2κ, κ: αριθμός δυαδικών ψηφίων της τιμής κατακερματισμού) ή να μειώνεται
Αύξηση της τιμής του d
Όταν ένας κάδος με τιμή d’ = d υπερχειλίσει
Διπλασιασμός του πίνακα
Μείωση της τιμής του d
Όταν για όλους τους κάδους d’ < d
Μείωση του μεγέθους του πίνακα στο μισό
Δε χρειάζεται rehash (επανα-κερματισμό),
Μοιράζουμε μόνο τις εγγραφές του κάδου που υπερχείλισε

## Slide 23: Παράδειγμα
Χρήση των τελευταίων bits της δυαδικής αναπαράστασης
1 000001
4 000100
5 000101
7 000111
10 001010
12 001100
15 001111
16 010000
19 010011
21 010101
32 100000
001101
20 010100

## Slide 24: Παράδειγμα
20 010100
1 000001
4 000100
5 000101
7 000111
10 001010
12 001100
15 001111
16 010000
19 010011
21 010101
32 100000
001101
20 010100
Διάσπαση-νέο ολικό βάθος 3

## Slide 25: Παράδειγμα
4 12 32 16 20 -> διάσπαση
1 000001
4 000100
5 000101
7 000111
10 001010
12 001100
15 001111
16 010000
19 010011
21 010101
32 100000
001101
20 010100

## Slide 26: Γραμμικός Κατακερματισμός
Θέλουμε να αποφύγουμε τη χρήση καταλόγου και το κόστος διπλασιασμού του μεγέθους του καταλόγου
Προσοχή! Αυτή η μέθοδος:
Διατηρεί λίστες υπερχείλισης
Δεν χρησιμοποιεί τη δυαδική αναπαράσταση

## Slide 27: Γραμμικός Κατακερματισμός
Έστω αρχικά Μ κάδους
Χρησιμοποιεί μια οικογένεια από συναρτήσεις κατακερματισμού h0(k), h1(k), …, hd(k)
Κάθε συνάρτηση έχει διπλάσιους κάδους από την προηγούμενη:
h0(k) = k mod M, h1(k) = k mod 2M, h2(k) = k mod 4M, …,
hj(k) = k mod 2j M

## Slide 28: Γραμμικός Κατακερματισμός (εισαγωγή)
Έστω Μ = 2
Ξεκινάμε από την πρώτη συνάρτηση κατακερματισμού (h0)
Όταν συμβεί η πρώτη υπερχείλιση (συνθήκη διάσπασης) ενός κάδου, γίνεται διάσπαση με χρήση της h1 αλλά όχι του κάδου που υπερχείλισε αλλά του κάδου 0
Στη συνέχεια, κάθε κάδος διασπάται με τη σειρά (δηλαδή, κάδος 1, 2, 3)
Στο στάδιο αυτό χρησιμοποιούνται η h0 και η h1
Μέχρι να διασπαστούν και οι 4 κάδοι
Όταν διασπαστούν όλοι οι κάδοι,
Οι διασπάσεις θα ξεκινούν από τον κάδο 0 με χρήση της h2
Πάλι η διάσπαση των κάδων γίνεται με τη σειρά (δηλαδή 0, 1, 2, …, 7)
Στο στάδιο αυτό χρησιμοποιούνται η h1 και η h2
Μέχρι να διασπαστούν και οι 8 κάδοι
κοκ

## Slide 29: Γραμμικός Κατακερματισμός
Βασικά σημεία
Πότε γίνεται διάσπαση;
Θα θεωρήσουμε ότι γίνεται διάσπαση όταν δημιουργείται ένας κάδος υπερχείλισης (όταν γίνεται εισαγωγή σε ένα γεμάτο κάδο για πρώτη φορά)
Οι κάδοι σε κάθε βήμα διασπώνται με τη σειρά (ο ένας μετά τον άλλο – ανεξάρτητα αν είναι αυτοί που έχουν ή όχι υπερχειλίσει)
Πολλές συναρτήσεις κατακερματισμού (δύο σε κάθε βήμα)
Νέα συνάρτηση, όταν διασπαστούν όλοι οι κάδοι με την προηγούμενη συνάρτηση

## Slide 30: Γραμμικός Κατακερματισμός
Αρκούν δύο μεταβλητές
  Βήμα Διάσπασης (j) - ποια συνάρτηση χρησιμοποιούμε
  Πλήθος Διασπάσεων (n) – ποιος είναι ο επόμενος κάδος που θα διασπαστεί
  Αρχικοποίηση
j = 0; n = 0
Όταν συμβεί μια υπερχείλιση, πρώτη διάσπαση κάδου n = 0, αύξηση n <- n+1
Συνεχίζουμε γραμμικά, διασπώντας με τη σειρά τους κάδους 1, 2, 3, ...
μέχρι να διασπαστούν όλοι οι «παλιοί» κάδοι
η μεταβλητή n («πλήθος διασπάσεων») κρατάει ποιος κάδος έχει σειρά για διάσπαση

## Slide 31: Παράδειγμα
32
9
44
31
25
5
35
7
36
14
18
10
11
30
43
Μ = 4
Κάθε κάδος μέχρι 4 εγγραφές
Αρχικά 4 κάδους

## Slide 32: Παράδειγμα
Βήμα διάσπασης 0 (χρήση h0)
Πλήθος διασπάσεων = 0
43
Διασπάμε τον πρώτο κάδο
h0(k) = k mod 4
h1(k) = k mod 8
Για μη διασπασμένους κάδους: παλιά συνάρτηση
Για διασπασμένους κάδους: νέα συνάρτηση

## Slide 33: Γραμμικός Κατακερματισμός
Όταν συμβεί μια υπερχείλιση σε έναν οποιοδήποτε κάδο,
ο κάδος n χωρίζεται σε δύο κάδους:
τον αρχικό κάδο n και
ένα νέο κάδο n + k - 1 στο τέλος του αρχείου
με βάση την συνάρτηση h1(k) = k mod 2M
Δηλαδή, σε κάθε υπερχείλιση χωρίζουμε τον επόμενο στη σειρά κάδο

## Slide 34: Γραμμικός Κατακερματισμός
Όλοι οι κάδοι έχουν διασπαστεί όταν:
n = M
Τότε έχουμε 2M κάδους
Όταν n = M,
μηδενίζουμε το n, n = 0
και για οποιαδήποτε νέα διάσπαση εφαρμόζουμε την
h2(k) = k mod 4M
Διασπώντας πάλι τον κάδο 0, 1, ... κ.τ.λ
Συνεχίζουμε ...

## Slide 35: Γραμμικός Κατακερματισμός
Γενικά βήμα διάσπασης j (j = 0, 1, 2, …)
hj(k) = k mod 2j M, και την hj+1(k) για διασπάσεις
Δηλαδή, σε κάθε βήμα έχουμε ένα ζεύγος συναρτήσεων (j, j+1):
η πρώτη χρησιμοποιείται για τους μη διασπασμένους κάδους (δηλαδή, με αριθμό μεγαλύτερο του n) και η δεύτερη για τους διασπασμένους

## Slide 36: Παράδειγμα
Βήμα διάσπασης 0 (χρήση h0)
Πλήθος διασπάσεων = 1
h0(k) = k mod 4
h1(k) = k mod 8
37
29 (υπερχείλιση)
22 (υπερχείλιση)
66
34
Για μη διασπασμένους κάδους: παλιά συνάρτηση
Για διασπασμένους κάδους: νέα συνάρτηση

## Slide 37: Παράδειγμα
Βήμα διάσπασης 0 (χρήση h0)
Πλήθος διασπάσεων = 3
Εισαγωγή του 50
50 (υπερχείλιση)

## Slide 38: Γραμμικός Κατακερματισμός (αναζήτηση εγγραφής)
Τι χρειάζεται να ξέρουμε για να βρεθεί ο κάδος της εγγραφής k που ψάχνουμε;
  ποια συνάρτηση χρησιμοποιούμε (δηλαδή, το j)
  σε ποια διάσπαση βρισκόμαστε (δηλαδή το n)
Έστω ότι είμαστε στο βήμα j,
Τότε θα πρέπει να κοιτάξουμε είτε το
hj(k) αν ο κάδος δεν έχει διασπαστεί
ή το
hj+1(k) αν έχει διασπαστεί
Πως θα ελέγξουμε αν ο κάδος έχει διασπαστεί ή όχι

## Slide 39: Γραμμικός Κατακερματισμός (αναζήτηση)
Έστω n ο αριθμός διασπάσεων και ότι αναζητούμε το k,
βρίσκεται στον κάδο hj(k)
τότε αν n  hj(k) o κάδος δεν έχει διασπαστεί
ενώ αν n > hj(k) o κάδος έχει διασπαστεί και εφαρμόζουμε την hj+1(k)

## Slide 40: Γραμμικός Κατακερματισμός (αναζήτηση)
Αλγόριθμος Αναζήτησης
j : βήμα διάσπασης n : πλήθος διασπάσεων στο βήμα j
if (n = 0)
then m := hj(k);
else {
m := hj(k);
if (m < n) then m := hj+1(k)
}
σημαίνει ότι ο κάδος έχει διασπαστεί

## Slide 41: Κατακερματισμός
Τι αποθηκεύουμε στους κάδους;
Στα παραδείγματα δείχνουμε μόνο την τιμή του πεδίου κατακερματισμού
Την ίδια την εγγραφή (ως τρόπος οργάνωσης αρχείου)
  μέγεθος κάδου -> 1 block (ή συστοιχία από συνεχόμενα blocks)
Ένα bucket = block (σελίδα)
Στη συνέχεια και ως τρόπος οργάνωσης ευρετηρίου

## Slide 42
Ερωτήσεις;

## Slide 43: Ασκήσεις
Άσκηση 1
Θεωρείστε ένα ευρετήριο επεκτατού κατακερματισμού, όπου κάθε κάδος (bucket/block) μπορεί να χωρέσει έως 3 εγγραφές.
Θεωρείστε ότι κάποια στιγμή ο κατάλογος του ευρετηρίου έχει ολικό βάθος 3. Ποιο είναι το μικρότερο και ποιο το μεγαλύτερο δυνατό τοπικό βάθος; Δώστε ένα παράδειγμα τιμών των οποίων η εισαγωγή οδηγεί σε ένα ευρετήριο όπου κάποιες θέσεις έχουν αυτό το μικρότερο δυνατό τοπικό βάθος.
(ii) Θεωρείστε ότι κάποια στιγμή το ευρετήριο έχει 200 κάδους. Ποιο είναι το μικρότερο δυνατό ολικό βάθος για αυτόν τον κατάλογο;

## Slide 44: Ασκήσεις
Άσκηση 2
Θεωρείστε τo ευρετήριο γραμμικού κατακερματισμό της παρακάτω εικόνας, όπου υπάρχουν 5 κάδοι (και 1 κάδος υπερχείλισης) και ο επόμενος προς διάσπαση κάδος είναι ο 1 (δηλαδή, ο δεύτερος κάδος). Κάθε κάδος χωρά 4 εγγραφές.
(α) Εισάγετε στο ευρετήριο το 4 και μετά το 15 και δώστε το αποτέλεσμα μετά από κάθε εισαγωγή.
(β) Εισάγετε στο αρχικό ευρετήριο της εικόνας το 2 και μετά το 15 και δώστε το αποτέλεσμα μετά από κάθε εισαγωγή.
(γ) Ποια είναι η μικρότερη αριθμητικά τιμή της οποίας η εισαγωγή στο ευρετήριο της εικόνας μπορεί να οδηγήσει στην υπερχείλιση ενός κάδου (δηλαδή, σε ένα κάδο με λίστα υπερχείλισης);
(δ) Υποθέστε ότι μετά από έναν αριθμό από εισαγωγές, υπάρχουν 25 κάδοι (χωρίς τους κάδους υπερχείλισης). Ποιος θα είναι ο επόμενος κάδος προς διάσπαση;